|  | Firma: MUSTER Arbeitsplatz: MUSTER Tätigkeit: MUSTER | Betriebsanweisung Personen-Notsignal-Anlagen | Datum: 06.11.2013 Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) bei gefährlichen Alleinarbeiten. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  | Möglichkeit der Funkunterbrechung in nicht funkversorgten Bereichen (Funklöcher) Ausfall der Stromversorgung am Personen-Notsignal-Gerät [PNG] (Akku leer) Möglichkeit der Fehlanwendung des PNG Explosionsgefahr beim Betreten von Ex-Zonen mit ungeeigneten PNG |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  | Das PNG darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden. Vor jedem Einsatz ist ein Funktionstest durchzuführen. Bekanntermaßen nicht funkversorgte Bereiche (Funklöcher) dürfen nur nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit der Empfangszentrale (Tel.: …………..) betreten werden. Nach Schichtende ist das Gerät in die Ladestation in Raum XY einzustellen. Pro Schicht ist jedem Mitarbeiter ein PNG zugeteilt, die anderen befinden sich in der Ladestation. Sie werden nur genutzt, wenn in der aktuellen Schicht ein Gerät defekt ist. Die gesamte Anlage einschließlich Einleitung der Hilfs- oder Rettungsmaßnahmen wird bei Inbetriebnahme und mindestens jährlich durch die Einsatzleitung geprüft (Alarmübung). Träger der PNG und Bediener der Empfangszentrale werden mindestens jährlich unterwiesen. In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur dafür vorgesehene PNG mit entsprechender -Kennzeichnung verwendet werden. |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen und im Notfall |  |
|  |  | Bei technischem Alarm ist mit der Empfangszentrale Rücksprache zu halten Tel.: ……. Wenn die Störungen nicht unmittelbar behoben werden können, ist nach Rücksprache mit der Empfangszentrale ein anderes PNG (aus der Ladestation) einzusetzen. PNGs dürfen nach Personen-Alarm nur in Absprache mit der Empfangszentrale in Betriebsstellung zurückgesetzt werden Bei Ausfall der PNA bzw. Technischem Alarm sind die gefährlichen Alleinarbeiten bis zur Beseitigung der Störung unverzüglich auf andere Art und Weise zu überwachen oder einzustellen. |  |
|  | 5. Erste Hilfe | Notruf: | 112 |  |
|  |  | Ruhe bewahren Lokalisierung des Trägers des PNG (Wo?) Sofern möglich, nimmt die Empfangszentrale Kontakt (Sprechverbindung) zur verunfallten Person auf (Rückfragen) Ersthelfer und ggf. Rettungskräfte informieren Ersthelfer: ..................................................................................................................... Name Raum Tel. Unfallarzt: ................................................................................NOTRUF: 112 |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden (z. B. Hersteller, Lieferant) |  |